Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.  №710«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Замовник | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» ( код за ЄДРПОУ 14317108) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | код за ДК 021:2015 - 42510000-4, Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери настінні) |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-06-28-004607-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Посилання на торгову марку конкретного виробника здійснюється за необхідності здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S09XN7 Prima Plus (або еквівалент) у кількості 15 штук: Тип: спліт-система. Площа що підлягає охолодженню м2: до 25; Потужність охолодження кВт: 2,55 + 0,1; Потужність на обігрів кВт: 2,65 + 0,1; Енергоефективність: EER (робота на охолодження), кВт/кВт: не менше 3.30 COP (робота на обігрівання), кВт/кВт: не менше 3.70 Фреон: R-410-A; Діапазон робочих температур ° C: +43 (+ 2° C) \ не вище -7 (холод \ тепло) Номінальне споживання електроенергії при охолодженні: не більше 0.750 кВт; Номінальне споживання електроенергії при нагріві: не більше 0.710 кВт; Клас енергозбереження: не нижче А Розмір внутрішнього блоку (ДхВхГ), мм: 698х250х185 +10мм Вага внутрішнього блоку: не більше 7,5 кг; Розмір зовнішнього блоку (ДхВхГ), мм: 720х428х310 +10мм Вага зовнішнього блоку: не більше 25 кг; Гарантія: не менше 2-х років; Управління: пульт дистанційного керування з LED дисплеєм. Режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення. Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S12XN7 Prima Plus (або еквівалент) у кількості 2 штуки: Тип: спліт-система. Площа що підлягає охолодженню м2: до 35; Потужність охолодження кВт: 3,25 + 0,1; Потужність на обігрів кВт: 3,40 + 0,1; Енергоефективність: EER (робота на охолодження), кВт/кВт: не менше 3.30 COP (робота на обігрівання), кВт/кВт: не менше 3.60 Фреон: R-410-A; Діапазон робочих температур ° C: +43 (+ 2° C) \ не вище -7 (холод \ тепло) Номінальне споживання електроенергії при охолодженні: не більше 0.980 кВт; Номінальне споживання електроенергії при нагріві: не більше 0.930 кВт; Клас енергозбереження: не нижче А Розмір внутрішнього блоку (ДхВхГ), мм: 773х250х185 +10мм Вага внутрішнього блоку: не більше 8,5 кг; Розмір зовнішнього блоку (ДхВхГ), мм: 776х540х320 +10мм Вага зовнішнього блоку: не більше 30 кг; Гарантія: не менше 2-х років; Управління: пульт дистанційного керування з LED дисплеєм. Режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення. Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S18XN7 Prima Plus (або еквівалент) у кількості 1 штука: Тип: спліт-система. Площа що підлягає охолодженню м2: до 50; Потужність охолодження кВт: 4,80 + 0,1; Потужність на обігрів кВт: 5,30 + 0,1; Енергоефективність: EER (робота на охолодження), кВт/кВт: не менше 3.30 COP (робота на обігрівання), кВт/кВт: не менше 3.60 Фреон: R-410-A; Діапазон робочих температур ° C: +43 (+ 2° C) \ не вище -7 (холод \ тепло) Номінальне споживання електроенергії при охолодженні: не більше 1.450 кВт; Номінальне споживання електроенергії при нагріві: не більше 1.460 кВт; Клас енергозбереження: не нижче А Розмір внутрішнього блоку (ДхВхГ), мм: 849х289х210 +10мм Вага внутрішнього блоку: не більше 11 кг; Розмір зовнішнього блоку (ДхВхГ), мм: 848х540х320 +10мм Вага зовнішнього блоку: не більше 39 кг; Гарантія: не менше 2-х років; Управління: пульт дистанційного керування з LED дисплеєм. Режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення. Під час гарантійного періоду учасник (постачальник) проводить відновлення працездатності товару, що є предметом закупівлі, шляхом його ремонту або заміни в сервісних центрах. Надати гарантійний лист про зобов’язання здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару (обов’язково зазначити строк надання гарантійного обслуговування). При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням країни виробника, повної назви Товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції, технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються). Учасник має підтвердити наявність сервісного (-их) центру (-і), який забезпечать гарантійну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну на території м. Києва, шляхом надання довідки з конкретною назвою, адресою і контактним телефоном такого центру, а у разі співпраці Учасника з таким (-и) сервісним (-и) центром (-ами) на договірних засадах надати відповідну довідку та копію договору співпраці у складі пропозиції. Доставка устаткування в сервісний центр для ремонту повинен виконуватися силами і за рахунок Постачальника. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим, не відновленим та таким, що раніше не використовувалося. Надати гарантійний лист. Закупівля товару здійснюється без його монтажу (встановлення). Учасник-переможець здійснює поставку та розвантаження товару власними силами на склад Замовника |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2022 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2022 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 268 650,00 грн. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |