Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.  №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Замовник | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» ( код за ЄДРПОУ 14317108) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 – 50530000-9, Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з ремонту і технічного обслуговування засобів електроживлення телекомунікаційного обладнання) |
| 3 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-09-23-005563-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Перелік обладнання, що підлягає обслуговуванню: № Назва обладнання Од. вим. Кількість 1. Акумуляторні батареї 48 B Hoppecke 6V OPzV 200 компл. 32 2. Випрямний пристрій Benning 60В шт. 1 3. Інверторний пристрій Benning 60В шт. 1 4. Акумуляторні батареї з 2-х ДБЖ IBM в серверній (2*48 шт 12V*7Ah) шт. 96 5. Джерела безперервного живлення шт. 7 Час реакції при наданні послуг: Термінові послуги: час реакції – не більше 2-х годин. Планові реакції: час реакції – визначається по домовленості завчасно, але не пізніше, чим за добу до їх виконання. Час реакції вираховується з моменту телефонного повідомлення контактними особами Замовника контактним особам Виконавця. Час передачі повідомлення та прізвище контактної особи, котра передала та яка прийняла повідомлення, фіксується в спеціальному журналі. Перелік послуг: № зп Перелік послуг та обладнання, що обслуговується Кількість послуг, Періодичність 1. Акумуляторні батареї 48 B Hoppecke 6V OPzV 200 1.1. Роботи регламентні (періодичне обслуговування): 1.1.1. Контрольний розряд (10 годин) 2 При потребі 1.1.2. Вимірювання провідності акумуляторної батареї без відключення навантаження 32 При потребі 1.1.3. Зачищення контактних з‘єднань від окису 32 При потребі 1.1.4. Перевірка стану (сили затягування) болтових (різьбових) з'єднань 32 При потребі 1.1.5. Перевірка стану кабельних контактних з'єднань 2 При потребі 1.1.6. Перевірка стану міжелементних перемичок 2 При потребі 1.1.7. Перевірка стану міжрядних перемичок 2 При потребі 1.2. Роботи з діагностування (перевірка працездатності): 1.2.1. Заміри падіння напруги на болтових (різьбових) з'єднаннях 16 При потребі 1.2.2. Вимірювання електричних параметрів струму та напруги на виході АКБ 2 При потребі 2. Сервісне обслуговування випрямного пристрою Benning 60В (без заміни вентиляторів) 2.1. Роботи регламентні (періодичне обслуговування): 2.1.1. Візуальний контроль 1 При потребі 2.1.2. Перевірка роботи вентиляторів 1 При потребі 2.1.3. Перевірка та затяжка різьбових та контакнтих з'єднань | 1 При потребі 2.1.4. Перевірка режимів роботи випрямлячів: 1 При потребі 2.1.4.1 Режим підзаряду АБ 1 При потребі 2.1.4.2 Режим прискореного заряду 1 При потребі 2.1.5. Перевірка функціонування модуля контролю та управління 1 При потребі 2.1.6. Перевірка правильності показників на рідкокристалічному дисплеї 1 При потребі 2.1.7. Вимірювання температури критичних точок системи 1 При потребі 2.1.8. Діагностика функціонування системи за допомогою сервісної програми MCU Service 1 При потребі 3. Сервісне обслуговування інверторного пристрою Benning 60В (без заміни вентиляторів) 3.1. Роботи регламентні (періодичне обслуговування): 3.1.1. Візуальний контроль 1 При потребі 3.1.2. Перевірка роботи вентиляторів 1 При потребі 3.1.3. Перевірка та затяжка різьбових та контакнтих з'єднань 1 При потребі 3.1.4. Перевірка режимів роботи випрямлячів: При потребі 3.1.4.1 Режим роботи від АБ 1 При потребі 3.1.4.2 Режим роботи від джерела змінного струму 1 При потребі 3.1.5. Перевірка функціонування байпасу 1 При потребі 3.1.6. Перевірка правильності показників з показниками в програмному забезпеченні 1 При потребі 3.1.7. Перевірка рівномірності розподілення навантаження між модулями 1 При потребі 3.1.8. Вимірювання температури критичних точок системи 1 При потребі 4. Заміна акумуляторних батарей з 2-х ДБЖ IBM в серверній (2*48 шт 12V*7Ah) 4.1.1. Послуги з заміни акумуляторних батарей 12V*7Ah 96 При потребі 4.1.2. Роботи з діагностування (перевірка працездатності) 1 При потребі 5. Ремонт джерела безперервного живлення з заміною аккумуляторів або комлектуючих: 5.1.1. ДЖС 48-4 1 При потребі 5.1.2. ДБЖ GE UPS VH 1500 1 При потребі 5.1.3. ДБЖ AHA-103 HRL 1 При потребі 5.1.4. Інвертор PULSE 220/48 В,300 Вт, 19" 1 При потребі 5.1.5. Інвертор 220/48 В , 19" 1 При потребі 5.1.6. ДБЖ APS Smart-UPS 1000 1 При потребі 5.1.7. ДБЖ APS Smart-UPS 2000 1 При потребі |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2022 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2022 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 346 000,00 грн. |
| 8 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |