Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.  №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Замовник | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» ( код за ЄДРПОУ 14317108) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 32420000-3, Мережеве обладнання (Точка бездротового доступу Wi-Fi та програмне забезпечення) |
| 3 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-11-09-000969-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: Найменування обладнання, технічні характеристики та вимоги до обладнання Одиниця виміру Кіль-кість Точка бездротового доступу Cisco AIR-AP1852I-E-K9 або еквівалент у складі: Інжектор живлення; Ліцензії для роботи з існуючим контролером Cisco AIR-CT2504-K9. комплект 15 Технічні характеристики та вимоги до обладнання: Підтримка бездротових стандартів IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; IEEE 802.11ac Wave 1; IEEE 802.11ac Wave 2. Радіомодулі Не менше 2 радіомодулів: 2.4 GHz та 5 GHz Підтримка режимів роботи ТД -режим роботи через систему контролерів; -наявність необхідних ліцензій для роботи з існуючим контролером точок бездротового доступу AIR-CT2504-K9; -можливість підтримки функціоналу контролеру до 50 точок на самій точці доступу; -автономний режим; -робота в якості WIPS-сенсору; режим віддаленої ТД (FlexConnect або аналог); Підтримка можливостей IEEE 802.11n -Схема 4 x 4 MIMO з чотирма просторовими потоками; -Синфазне складання декількох копій прийнятого сигналу (Maximal ratio combining (MRC)); -Канали 20 і 40 МГц; -Швидкість передачі даних до 600 Mбіт/с (40 MГц з 5 ГГц); -Агрегація пакетів: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx); -Динамічний вибір частоти (DFS) 802.11; Підтримка випадкового циклічного зсуву (CSD). Підтримка можливостей IEEE 802.11ас Wave 1 та 2 -Схема 4 x 4 MIMO з чотирма просторовими потоками, single-user MIMO; -Схема 4 x 4 MIMO з трьома просторовими потоками, multiuser MIMO; -Синфазне складання декількох копій прийнятого сигналу (Maximal ratio combining (MRC)); -802.11ac beamforming (transmit beamforming); -Канали 20, 40, 80 МГц; -Швидкість передачі даних до 1,7 Гбіт/с (80 MГц з 5 ГГц); -Агрегація пакетів: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx); -Динамічний вибір частоти (DFS) 802.11; Підтримка випадкового циклічного зсуву (CSD). Інтерфейси -не менше 1x10/100/1000BASE-T з автоматичним розпізнаванням швидкості підключення (RJ-45) -не менше 1x10/100/1000BASE-T з автоматичним розпізнаванням швидкості підключення (RJ-45) AUX -порт консолі керування (RJ-45) порт USB 2.0 Антени Вбудовані всенаправлені антени. -2.4 GHz, з коефіцієнтом підсилення 3 dBi -5 GHz, з коефіцієнтом підсилення 5 dBi Підтримка протоколів і стандартів захисту та шифрування Безпека: -802.11i, Wi-Fi Protected Access 2, (WPA2) WPA; -802.1X; -Advanced Encryption Standard (AES). Типи розширюваного протоколу автентифікації (EAP): -EAP-Transport Layer Security (TLS); -EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2); -Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2; -EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST); -PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC); -EAP-Subscriber Identity Module (SIM). Мультимедія: Wi-Fi Multimedia (WMM) Живлення пристрою Підтримка технологій 802.3af PoE, 802.3at PoE+. Наявність в комплекті поставки інжектору живлення. Предмет закупівлі буде використовуватися в якості доповнення до вже існуючого обладнання, а тому дуже важливо, для сумісності з вже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного обладнання. Товар повинен бути новим та не відновленим, таким що не використовувався раніше. Усі складові повинні бути від оригінального Виробника обладнання (Надати учасником гарантійний лист). Підтримка від виробника 8x5xNBD, що включає заміну обладнання не пізніше наступного робочого дня, з моменту підтвердження несправності, а також право на оновлення програмного забезпечення обладнання у період гарантійного обслуговування або еквівалент на кожну одиницю обладнання не менше ніж на 1 рік. (Надати гарантійний лист із зазначенням гарантійного терміну). Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку у формі таблиці-порівняння з інформацією про технічні характеристики запропонованого учасником товару із зазначенням виробника, моделі, країни походження, року виготовлення, технічних характеристик та ознак його відповідності (не відповідності) предмету закупівлі, складену на основі таблиць технічної специфікації. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”. |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2022 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2022 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 721 480,00 грн. |
| 8 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |