Додаток 2 до Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

ТАБЛИЦЯ 1

Перелік контрольних перевірок спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів для визначення відповідності його конструкції вимогам ДОПНВ під час видачі або продовження свідоцтва

| № з/п | Об'єкт і предмет перевірки | Позначення транспортного засобу | Пункт ДОПНВ | Обсяг перевірки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EX/II | EX/ III | MEMU | AT | FL |  | Видача | Продовження |
| 1 | Обладнання |
| 1.1 | Захист від наїзду ззаду |  | Х |  | Х | Х | 9.7.6 | Відповідність вимогам, конструкція | Відповідність вимогам, стан |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.5 |  |  |
| 1.2 | Запобігання небезпеці виникнення пожежі |
|  | Двигун | Х | Х | Х |  | Х | 9.2.4.4; 9.3.5 | Відповідність вимогам, конструкція | Відповідність вимогам, стан |
|  | Автоматична система пожежогасіння моторного відділення |  | Х |  |  |  | 9.7.9.1 | Конструкція, готовність до застосування (пломбування) | Стан, готовність до застосування (пломбування) |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.7.1 |  |  |
|  | Шини (захист) |  | Х |  |  |  | 9.7.9.2 | Конструкція, стан | Стан |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.7.2 |  |  |
|  | Система випуску відпрацьованих газів | Х | Х | Х |  | Х | 9.2.4.5; 9.3.6 | Відповідність вимогам, ефективність, конструкція | Відповідність вимогам, стан |
|  | Паливні баки та балони | Х | Х | Х |  | Х | 9.2.4.3 | Відповідність вимогам, конструкція | Відповідність вимогам, стан |
|  | Система сповільнення без гальм (захисне покриття) | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.4.6 | Відповідність вимогам, стан, конструкція | Відповідність вимогам, стан |
|  | Опалювальні пристрої | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.4.7.1; 9.2.4.7.2; 9.2.4.7.5 | Розташування/ перевірка працездатності | Стан |
|  |  |  |  |  |  | Х | 9.2.4.7.3; 9.2.4.7.4 | Перевірка працездатності | Стан |
|  |  | Х | Х | Х |  |  | 9.2.4.7.6 | Розташування/стан/пе-ревірка працездатності | Стан |
|  |  |  | Х |  | Х | Х | 9.7.7.1 |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.6.1 |  |  |
|  | Опалювальні пристрої (вантажне відділення) | Х | Х |  |  |  | 9.3.2 | Розташування/ перевірка працездатності | Стан |
|  |  |  |  |  | Х | Х | 9.7.7.2 |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.6.2 |  |  |
| 2. | Гальмівна система | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.3.1 | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
| 2.1 | Антиблокувальна гальмівна система | Х | Х | Х | Х | Х |  | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
| 2.2 | Система сповільнення без гальм | Х | Х | Х | Х | Х |  | Наявність, відповідність вимогам, конструкція | Стан |
| 3. | Пристрій обмеження швидкості | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.5 | Відповідність вимогам /стан | Стан |
| 4. | Електрообладнання |
| 4.1 | Електропроводка (механічний та термічний захист) | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.2.1; 9.2.2.3 | Конструкція, стан | Стан |
| 4.2 | Головний вимикач акумуляторної батареї |  | Х | Х |  | Х | 9.2.2.8.1; 9.2.2.8.2; 9.2.2.8.4; 9.2.2.8.5 | Наявність, відповідність вимогам, конструкція | Стан, Функціонування |
| 4.3 | Акумуляторні батареї | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.4 | Конструкція | Стан |
| 4.4 | Електроланцюги, що постійно перебувають під напругою |  |  |  |  | Х | 9.2.2.9.1; 9.7.8.3 | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
|  |  |  | Х | Х |  |  | 9.2.2.9.2 | Відповідність вимогам, конструкція |  |

| 4.5 | Електрообладнання | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.1 | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.2.2 |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.5 |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.2.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х | 9.7.8.1; 9.7.8.2 |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  | 9.2.2.7; |  |  |
|  |  | Х | Х |  |  |  | 9.3.7 |  |  |
| 5. | Пристрої зчеплення причепів | Х | Х | Х | Х | Х | 9.2.6 | Наявність, стан |  |
| 6. | Цистерни та контейнери для масових вантажів |
| 6.1 | Свідоцтво на цистерну, маркування контейнера для масових вантажів/ перевірки цистерн. Затвердження типу MEMU |  | Х |  | Х | Х | 9.7.2; 6.8.2.4.5 | Наявність | Наявність |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2.4.5; 6.11.3.4.1 |  |  |
| 6.2 | Відомості про власника або оператора |  | Х |  | Х | Х | 9.7.2; 6.8.2.5.2 | Ідентичність, повнота відомостей | Ідентичність, повнота відомостей |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2.5.2 |  |  |
| 6.3 | Табличка з інформацією про цистерну або контейнера для масових вантажів |  | Х |  | Х | Х | 9.7.2; 6.8.2.5.1 | Ідентичність, повнота відомостей | Ідентичність, повнота відомостей |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2.5.1; 6.11.3.4 |  |  |
| 6.4 | Стінки цистерни |  | Х |  | Х | Х | 9.7.2; 6.8.2.1.3 | Зовнішній стан | Зовнішній стан |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2.1.3; 6.11.3.1 |  |  |
| 6.5 | Конструкційне/ експлуатаційне обладнання цистерни |  | Х |  | Х | Х | 9.7.2; 6.8.2.2 | Зовнішній стан | Зовнішній стан |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2 2: 6.11.3.2 |  |  |
| 6.6 | Кріплення цистерни або запірні пристрої кришок контейнера для масових вантажів |  | Х |  | Х | Х | 9.7.3; 6.8.2.1.2 | Конструкція, стан | Зовнішній стан |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.2; 6.8.2.1.2; 6.11.3.1 |  |  |
| 6.7 | Заземлення цистерн та контейнерів для масових вантажів, позначення |  |  |  |  | Х | 9.7.4 | Наявність, стан, конструкція | Зовнішній стан |
|  |  |  |  |  | Х* |  | 6.8.2.1.27 |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.3 |  |  |
| 6.8 | Стійкість |  | Х |  | Х | Х | 9.7.5.1 | Розрахунок | Розрахунок |
|  |  |  |  | Х |  |  | 9.8.4 |  |  |
| 6.9 | Поперечна стійкість до перекидання |  |  |  | Х | Х | 9.7.5.2 | Відповідність вимогам | Відповідність |
| 7. | Вантажне відділення |
| 7.1 | Конструкція | Х |  |  |  |  | 9.3.3 | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
|  |  |  | Х |  |  |  | 9.3.4.1; 9.3.4.2 |  |  |
| 7.2 | Замки, регулювання, відділення |  |  | Х |  |  | 9.8.8 | Відповідність вимогам, конструкція | Стан |
| 8. | Затвердження типу конструкції спеціального відділення |  |  | Х |  |  |  | Наявність, ідентичність |  |

* - транспортні засоби AT із вбудованими цистернами, призначені для перевезення дизельного палива, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» (європейського стандарту EN 590:2013 + AС:2014), газойлю та палива пічного легкого – № ООН 1202 – з температурою спалаху, зазначеною у стандарті ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» (європейського стандарту EN 590:2013 + AС:2014)» повинні бути обладнанні пристроєм для заземлення, позначеним відповідним знаком. Це також стосується транспортних засобів із вбудованими цистернами, призначеними для перевезення небезпечних вантажів № ООН 1 361 вугілля або № ООН 1361 сажа (група паковання II).