ІНФОРМАЦІЯ

про нерухоме майно, яке пропонуються до передачі

| Балансоутримувач | Сарненський РВ УМВС України в Рівненській області |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування об’єкта нерухомості | Місцезнаходження (адреса) | Реєстраційний номер | Площа об’єкту (кв. м) | Рік введення в експлуатацію | Площа земельної ділянки, на якій перебуває об’єкт (га) | Характеристика об’єкта (основні показники) та експлуатаційний стан |
| 1 | Приміщення штабу | м. Сарни, вул. Технічна, 1 | 23871493 | 284,50 | 1962 | 0,222 | Будівля нежитлова, одноповерхова, цегляна, габаритні розміри становлять 28,1х12,67 м, висота становить 3,30-3,55 м. Фундаменти кам’яні, деформовані, в суцільних тріщинах, на окремих ділянках розкришування каменя. Стіни зовнішні та внутрішні змуровані з керамічної цегли на цементному розчині, зовнішні товщиною 520 мм, внутрішні – 410мм, зруйновані від дощової та талої води - вертикальні тріщини, фрагменти випадання цегли, штукатурка вражена грибком та на більшій частині площі стін взагалі відсутня, характерні дефекти та пошкодження стін фасадів будівлі. Перекриття із збірних залізобетонних плит, на яких виявлено корозійне пошкодження бетону та арматури. Покрівля – м’яка, рулонна, пошкоджена проростанням дерев та рослин, повна відсутність водостічної системи. Підлога дерев’яна, повність згнила, залишки вражені грибком. Вікна та двері втратили свої захисні функції через гнилість віконних рам та дверних полотен, та їх відсутність. Сантехнічне та електрообладнання відсутнє. Інженерні мережі в будівлі на момент обстеження демонтовано. Відповідно до технічного звіту про стан будівельних конструкцій та інженерних мереж КП «Рівненський архітектурно-будівельний нагляд» Рівненської міської ради стан несучих та огороджувальних конструкцій IV- аварійний. |