ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

____________ № _______

ПРАВИЛА

дорожнього перевезення небезпечних вантажів

І. Загальні положення

1. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі – Правила) визначають порядок та основні вимоги до забезпечення безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів на всій території України.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог:

Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

додатків А та B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ).

3. Вимоги цих Правил обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

4. Дорожнє перевезення небезпечних вантажів, у тому числі територією України, здійснюється відповідно до додатків А та В до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі – ДОПНВ) та цих Правил.

5. Небезпечні вантажі дозволено перевозити автомобільним транспортом тільки в разі, якщо вони згідно з вимогами частини 2 таблиці А глави 3.2 та глави 3.3 додатка А до ДОПНВ та цих Правил допущені до перевезення та якщо всі вимоги щодо перевезення таких вантажів виконані.

6. Учасники перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.4.1.1 додатка А до ДОПНВ залежно від виду та ступеня небезпеки зобов'язані вжити відповідних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, а в разі аварії, що сталася, – заходів, спрямованих на максимальне обмеження важких наслідків цієї аварії.

7. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

1) вантажі підвищеної небезпеки – небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до тяжких наслідків, як – от: масова загибель людей або великі руйнування. Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається згідно з главою 1.10 додатка А до ДОПНВ;

2) вибухові матеріали – вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять вибухові речовини;

3) перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

4) погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів – погодження з Національною поліцією України руху транспортних засобів конкретними вулицями та дорогами, що обумовлює недопущення проїзду через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами транспортних засобів, які становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги щодо руху та стоянки в разі несприятливих погодних умов, землетрусів, аварій, страйків, громадських безпорядків або військових дій; обмеження руху транспортних засобів у певні дні тижня або року;

5) транспортна одиниця – автотранспортний засіб, до якого не причеплено причіп, або автотранспортний засіб та зчеплений з ним причіп чи напівпричіп;

Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, наведених у  ДОПНВ, Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» та ДСТУ 4500-1:2008 «Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять».

8. Водій транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, у разі  дорожньо-транспортної пригоди або вимушеної зупинки, у результаті яких небезпечні вантажі проникли або можуть проникнути назовні, повинен негайно сповістити про це найближчий підрозділ Національної поліції України та вжити відповідних заходів, зазначених у Правилах дорожнього руху та письмових інструкціях відповідно до ДОПНВ.

9. При перевезенні небезпечних вантажів на транспортній одиниці мають бути, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, такі документи:

1) при перевезенні небезпечних вантажів, які є вантажами підвищеної небезпеки, – погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видане уповноваженим підрозділом Національної поліції України, зразок якого наведено в додатку 1 до цих Правил.

Перевезення небезпечних вантажів, які відносяться до вантажів підвищеної небезпеки, без погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України, здійснюється:

на маршрутах міжнародного сполучення, перелік яких затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 02 березня 2016 року № 151/89 «Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за № 421/28551(зі змінами);

у разі якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень ДОПНВ згідно з розділом 1.1.3 додатка А до ДОПНВ;

2) при внутрішньому перевезенні небезпечних вантажів – копія договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення  небезпечних вантажів.

Копія договору обов'язкового страхування не вимагається, якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень ДОПНВ згідно з розділом 1.1.3 додатка А до ДОПНВ;

3) у випадках, передбачених ДОПНВ, на транспортній одиниці мають бути додатково такі документи:

транспортний документ, передбачений розділом 5.4.1 додатка А до ДОПНВ.

У разі якщо кількість вантажу не дає можливості завантажити його весь в одну транспортну одиницю, складаються окремі транспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

На вантажі, що не можуть завантажуватися разом в один транспортний засіб через заборону їх сумісного завантаження, обов’язково виписуються окремі транспортні документи.

Інформація, яка має зазначатися у відповідних випадках у транспортному документі і вказує на небезпеку вантажу, передбачена положеннями розділів 3.5.6, 5.4.1, підрозділами 5.5.2.4, 5.5.3.7.1 та спеціальними положеннями     глави 3.3 додатка А до ДОПНВ, може зазначатися в товарно-транспортній накладній або додаватися до неї;

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, передбачене розділом 9.1.3 додатка B до ДОПНВ, на кожну транспортну одиницю або транспортний засіб, що входить до її складу, зразок якого наведено в додатку 2 до цих Правил (свідоцтво виконується  стандартного формату А4 (210 × 297 мм), має білий колір з рожевою діагональною смужкою);

свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія (ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі), передбачене розділом 8.2.1 додатка B до ДОПНВ;

письмові інструкції, передбачені розділом 5.4.3 додатка А до ДОПНВ, наведені в додатку 3 до цих Правил.

Письмові інструкції зберігаються в кабіні транспортного засобу в легкодоступному місці. Автомобільний перевізник відповідає за ознайомлення водіїв, які беруть участь у перевезенні, із змістом письмових інструкцій та їх належне виконання;

свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу, передбачене розділом 5.4.2 додатка А до ДОПНВ, порядок заповнення і зміст якого наведено в додатку 4 до цих Правил.

Свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу може бути включено в транспортний документ. У цьому разі в транспортному документі вказується, що завантаження контейнера проведено відповідно до встановлених на морському транспорті вимог, а також зазначаються відомості про особу, відповідальну за завантаження контейнера.

Для переносних цистерн та контейнерів-цистерн свідоцтво про завантаження контейнера/транспортного засобу не вимагається;

посвідчення особи з фотографією для кожного члена екіпажу;

копія дозволу, виданого компетентним органом із зазначенням умов перевезення, якщо це вимагається відповідно до підпунктів «с» або «d»     пункту 5.4.1.2.1 або пункту 5.4.1.2.3.3 додатка А до ДОПНВ.

10. На транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі, мають бути такі засоби пожежогасіння:

1) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких становить понад 7,5 т, – два переносних вогнегасника або більше для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 12 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а інші – 2 кг;

2) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких становить понад 3,5 т, але не більше 7,5 т, – два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 8 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а другий – 2 кг;

3) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких становить 3,5 т або менше, – два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C, кожний ємністю не менше 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші);

4) на транспортних одиницях незалежно від їх дозволеної максимальної маси, що перевозять небезпечні вантажі в пакованнях без перевищення максимальної кількості на транспортну одиницю, зазначеної в підрозділі 1.1.3.6 додатка А до ДОПНВ, – один переносний вогнегасник для гасіння пожеж класів A, B, C ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші).

Переносні вогнегасники повинні бути опломбовані, мати маркування про відповідність стандарту та напис, що вказує дату (місяць, рік) закінчення терміну придатності.

Вогнегасники мають установлюватися на транспортних одиницях у легкодоступних місцях та бути захищеними від впливу погодних умов з метою збереження їх експлуатаційної надійності.

11. Кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів, позначена табличками оранжевого кольору, передбаченими ДОПНВ, в обов’язковому порядку вкомплектовується таким обладнанням:

1) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ:

не менш як одним противідкотним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;

не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися цими попереджувальними знаками (пристроями) в будь-якій комбінації;

сигнальними жилетами підвищеної видимості із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;

захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;

переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;

засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;

2) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3, – додатково рідиною для промивання очей;

3) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1, – додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного залишення транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу (наприклад, панорамна маска з комбінованим протигазоаерозольним фільтром типу A1B1E1K1-P1 або A2B2E2K2-P2, аналогічним фільтру, описаному в європейському стандарті EN 14387: 2004 + А1:2008);

4) під час перевезення рідких та твердих речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9, – додатково:

лопатою;

покриттям для каналізаційних колекторів;

ємністю для залишків небезпечних вантажів.

12. Органи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України в межах своєї компетенції мають вживати всіх необхідних адміністративних заходів, які забезпечують можливість виконання учасниками перевезення небезпечних вантажів положень ДОПНВ.

13. Небезпечні вантажі перед початком перевезення мають бути класифіковані та/або віднесені до одного з класів (підкласів). При цьому визначається додаткова небезпека, а для речовин класів небезпеки 3, 4.1 (крім самореактивних речовин), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 та 9 ще й група паковання. Для речовин та вибухових виробів класу 1 додатково визначається група сумісності.

Ці показники для небезпечних вантажів класу 1 та вантажів, не зазначених конкретно за найменуванням у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, десенсибілізованих вибухових речовин класу 3 та класу 4.1, самореактивних вантажів класу 4.1, органічних пероксидів класу 5.2 та інфекційних речовин класу 6.2 визначаються компетентним органом, а для інших небезпечних вантажів – виробником продукції.

Класифікація небезпечного вантажу зазначається в паспорті безпеки речовини, у випадках, передбачених ДОПНВ, – у транспортному документі.

ІІ. Повноваження компетентних органів

1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України:

формування та затвердження загального переліку питань та практичних завдань для проведення іспитів кандидатів в уповноважені (консультанти) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до підрозділу 1.8.3.14 додатка А до ДОПНВ;

проведення іспитів кандидатів в уповноважені (консультанти) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до підрозділів 1.8.3.8 та 1.8.3.10 додатка А до ДОПНВ;

оформлення та видача свідоцтв про підготовку уповноважених (консультантів) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.3.7 додатка А до ДОПНВ;

уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн (окрім переносних цистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн та багатоелементних газових контейнерів) відповідно до пункту 6.8.2.4.5    додатка А до ДОПНВ та ведення відповідного реєстру таких суб’єктів;

уповноваження суб’єктів господарювання на проведення спеціальної підготовки уповноважених (консультантів) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, а також водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, контроль та координація за діяльністю в цій галузі відповідно до підрозділу 8.2.2.6 додатка В до ДОПНВ;

формування та затвердження загального переліку питань для проведення іспитів зі знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до пункту 8.2.2.7.1.3 додатка В до ДОПНВ;

проведення іспитів зі знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 8.2.2.7 додатка В до ДОПНВ;

оформлення та видача свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 8.2.2.8 додатка В до ДОПНВ;

ведення реєстру виданих свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 1.10.1.6 додатка А до ДОПНВ;

перевірка  відповідності конструкції транспортних засобів вимогам     глав 9.2-9.8 додатка В до ДОПНВ, що застосовуються до транспортного засобу залежно від його типу та небезпечного вантажу, для перевезення якого він буде використовуватися, відповідно до підрозділів 9.1.2.1 та 9.1.2.3 додатка В до ДОПНВ;

оформлення, видача та продовження свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів відповідно до глав 9.2-9.8 та підрозділу 9.1.2.1 додатка В до ДОПНВ з урахуванням положень підрозділу 9.1.3.1 додатка В до ДОПНВ;

ведення реєстру виданих/продовжених свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

2. Повноваження Національної поліції України:

розгляд, оцінка та зберігання звітів про події під час перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.5.1 додатка А до ДОПНВ.              У разі необхідності відповідно до підрозділу 1.8.5.2 додатка А до ДОПНВ передача через Міністерство інфраструктури України звіту про події під час перевезення небезпечних вантажів до секретаріату Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі – секретаріат ЄЕК ООН) з метою інформування інших країн-учасниць ДОПНВ;

погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підпункту 1.9.3 b) додатка А до ДОПНВ;

здійснення контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів відповідно до пункту 1.8.1.1 додатка А до ДОПНВ, додержанням законодавства в цій сфері;

у разі необхідності надання відповідно до пункту 1.8.2.2 додатка А до ДОПНВ повідомлень компетентним органам інших країн-учасниць ДОПНВ про порушення законодавства з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що призвели до руйнування або пошкодження доріг та вулиць,  споруд на них, транспортних засобів, загибелі чи поранення людей, або настання інших тяжких наслідків, або повторних порушень, що були допущені  суб'єктом  перевезення  небезпечних  вантажів;

отримання інформації про речовини, до перевезення яких допущена переносна цистерна відповідно до підрозділів 4.2.1.8, 4.2.2.5 та 4.2.3.4             додатка А до ДОПНВ.

Поліцейські, які здійснюють погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів та/або контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, повинні пройти відповідне навчання (підготовку).

ІІI. Нагляд та контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів

1. Під час перевезення небезпечних вантажів транспортні засоби, що їх перевозять, мають перебувати під постійним наглядом, за винятком стоянки на спеціальному складі або в призначених для цього заводських приміщеннях.

2. Стоянка транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів дозволяється тільки після вжиття відповідних заходів безпеки. Транспортний засіб може стояти в місцях, що відповідають таким вимогам:

1) автомобільна стоянка охороняється, обслуговуючий персонал стоянки поінформований про характер вантажу та місцезнаходження водія;

2) автомобільна стоянка загального користування або приватна автомобільна стоянка, де ушкодження транспортного засобу з небезпечним вантажем іншим транспортним засобом малоймовірне;

3) відкрите місце за межами земляного полотна дороги, яке віддалене на безпечну відстань від житлових будівель та місць скупчення людей і через яке не проходять люди.

Місця стоянки, зазначені в підпункті 2, можуть використовуватися тільки в разі, якщо поблизу немає стоянок, передбачених у підпункті 1, а місця стоянки, зазначені в підпункті 3, можуть використовуватися тільки в разі, якщо поблизу немає стоянок, передбачених у підпункті 2.

3. Під час стоянки транспортної одиниці з небезпечним вантажем використовуються стоянкові гальма та інші необхідні засоби запобігання самовільному переміщенню.

4. Контроль за дотриманням вимог, що стосуються дорожнього перевезення небезпечних вантажів, покладається на підрозділи поліції, а в пунктах пропуску через державний кордон – на компетентні органи.

Контроль має здійснюватися в такий спосіб, щоб не створювати небезпеки для людей, майна та довкілля, а також перешкод у дорожньому русі. Контроль здійснюється посадовою особою, що має відповідні повноваження, передбачені в посадових інструкціях, та пройшла спеціальне навчання (перепідготовку) з питань перевезення небезпечних вантажів.

5. З метою забезпечення передбаченого в п. 4 контролю та його обліку суб'єкти дорожнього перевезення небезпечних вантажів повинні в межах своїх обов'язків надавати щорічні звіти, передбачені підрозділом 1.8.3.3 додатка А до ДОПНВ, та іншу інформацію про свою діяльність, пов'язану з організацією та перевезенням небезпечних вантажів, у відповідні підрозділи поліції та інші компетентні органи з перевезення небезпечних вантажів.

6. Щорічний звіт складається уповноваженим (консультантом) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів і має містити:

1) перелік небезпечних вантажів, що відправляються, перевозяться або приймаються, поділених на класи;

2) кількість небезпечних вантажів, поділених за вагою на чотири категорії:

до 5 тонн;

від 5 до 50 тонн;

від 50 до 1000 тонн;

більше 1000 тонн;

3) кількість та аналіз аварій з небезпечними вантажами, про які було складено звіт про аварію відповідно до розділу 1.8.5 додатка А до ДОПНВ;

4) інші відомості, необхідні для аналізу та оцінки стану безпеки перевезення небезпечних вантажів.

7. Щорічний звіт складається уповноваженим (консультантом) не пізніше шести місяців після закінчення року та подається Національній поліції України протягом 10 робочих днів з моменту складання. Строк зберігання щорічного звіту становить п’ять років.

8. На підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, що беруть участь у дорожньому перевезенні небезпечних вантажів або його організації, мають проводитися планові перевірки виконання чинного законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів та цих Правил.

9. Поліцією, а в пунктах пропуску через державний кордон – компетентними органами, у разі виявлення порушень цих Правил, забороняється перевезення небезпечного вантажу до усунення виявлених недоліків.

10. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому виявлено порушення, зберігається за межами проїзної частини. У разі неможливості його евакуювати вживається заходів щодо огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху. Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених недоліків.

11. Керівники організацій, підприємств та установ усіх форм власності мають забезпечувати можливість проведення перевірок та здійснення контрольних функцій представниками Національної поліції України та іншими компетентними органами з перевезення небезпечних вантажів.

12. У пунктах пропуску через державний кордон України на компетентні органи покладаються обов'язки:

інформування перевізників з питань організації перевезення небезпечних вантажів в Україні;

ведення обліку виявлених порушень законодавства України;

надання інформації поліції та іншим компетентним органам про виявлені порушення.

13. Порушення вимог законодавства з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів поділяються на три категорії небезпеки:

категорія небезпеки I (найбільш тяжка). До цієї категорії відносяться порушення вимог законодавства з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, установлені для запобігання високому ризику загибелі людей, серйозної небезпеки для їхнього здоров'я або значної небезпеки важких екологічних наслідків. У разі виявлення порушень, що належать до цієї категорії небезпеки, негайно вживається заходів для їх усунення, наприклад, зупинка транспортного засобу і  заборона подальшого перевезення;

категорія небезпеки II. До цієї категорії відносяться порушення вимог, установлених для запобігання серйозній небезпеці для здоров'я людей або значній небезпеці для навколишнього середовища. При виявленні таких порушень уживається відповідних заходів, наприклад, усунення порушень на місці проведення контролю або, найпізніше, − після завершення перевезення, що виконується;

категорія небезпеки III. До цієї категорії відносяться порушення вимог, установлених для запобігання незначній небезпеці для здоров'я людей або для навколишнього середовища. Такі порушення усуваються, як правило, на території підприємства після завершення перевезення. У разі виявлення порушень категорії небезпеки III під час організації та здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів працівниками Національної поліції України видається припис щодо їх усунення, після чого подальший рух не забороняється.

категорію небезпеки порушення визначають працівники Національної поліції України, що здійснюють контроль на дорогах, у кожному конкретному випадку з урахуванням особливих обставин.

14. Орієнтовний перелік порушень положень ДОПНВ, розподілених за категоріями небезпеки:

1) порушення категорії небезпеки I:

1.1) порушення загальних вимог:

перевезення небезпечних вантажів, які відповідно до ДОПНВ заборонені для дорожнього перевезення;

перевезення небезпечних вантажів без інформації про них (наприклад, відсутні перевізні документи, відсутнє маркування паковань знаками небезпеки і номером ООН, маркування транспортних засобів, контейнерів або цистерн табличками оранжевого кольору, інформаційними табло);

1.2) порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність дійсного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення деяких небезпечних вантажів;

відсутність дійсного свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія;

у жодному перевізному документі немає інформації, яка дозволяє визначити категорію порушення, наприклад, відсутній номер ООН, належне відвантажувальне найменування, група паковання;

1.3) порушення, що стосуються технічних вимог:

перевезення непридатним транспортним засобом;

невідповідність транспортного засобу вимогам про допущення і його безпосередня небезпека (інакше – категорія небезпеки ІІ);

перевезення навалом (насипом) у транспортних засобах, вантажне відділення яких не відповідає встановленим вимогам;

перевезення небезпечних вантажів у цистернах, конструкція яких не відповідає встановленим вимогам;

використання для перевезення тари, яка не відповідає встановленим вимогам;

перевезення в пакованнях, що не відповідають інструкції з пакування;

1.4) порушення, що стосуються маркування:

перевезення паковань, на яких відсутнє відповідне маркування;

перевезення без укріплених табличок оранжевого кольору, інформаційних табло та (або) маркувальних знаків;

1.5) порушення, що стосуються здійснення перевезення:

проникнення небезпечних речовин назовні;

перевантаження транспортного засобу;

невиконання вимог щодо ступеня заповнення цистерн і паковань;

невиконання вимог щодо обмеження кількості вантажу;

невиконання вимог щодо розміщення і кріплення вантажів, у тому числі кріплення контейнерів і цистерн на транспортних засобах;

невиконання вимог щодо сумісного завантаження небезпечних вантажів;

застосування відкритого полум'я або незахищених ламп розжарювання;

недотримання заборони куріння;

2) порушення категорії небезпеки II:

2.1) порушення загальних вимог:

транспортна одиниця включає два і більше причепа /напівпричепа;

2.2) порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність письмових інструкцій або невідповідність формату письмових інструкцій установленим вимогам;

2.3) порушення, що стосуються технічних вимог:

невідповідність транспортного засобу вимогам норм про допущення, але він не  становить безпосередньої небезпеки;

перевезення в ушкодженій тарі (контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів, великогабаритній тарі) або перевезення ушкодженої порожньої неочищеної тари;

прострочена дата застосування тари або чергового випробування контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів або великогабаритної тари;

прострочена дата чергового випробування цистерни;

перевезення паковань із небезпечними вантажами в контейнері, що не відповідає встановленим вимогам;

2.4) порушення, що стосуються маркування:

неправильне маркування паковань номером ООН, знаками небезпеки, маркувальними та маніпуляційними знаками;

неправильне маркування транспортних засобів, контейнерів і цистерн табличками оранжевого кольору, інформаційними табло та (або) маркувальними знаками;

2.5) порушення, що стосуються здійснення перевезення:

перевезення на транспортній одиниці сторонніх осіб;

цистерни, включаючи порожні неочищені, незакриті, як це потрібно.

транспортний засіб не перебуває під спостереженням або не поставлений на стоянку відповідно до вимог;

2.6) порушення, що стосуються комплектації додатковим обладнанням:

на транспортному засобі відсутні працездатні вогнегасники, передбачені для  небезпечного вантажу, що перевозиться, та транспортного засобу, який використовується для перевезення, положеннями пункту 10 розділу І цих Правил або розділу 8.1.4 додатка В до ДОПНВ. Вогнегасник розглядається працездатним, якщо відсутнє тільки маркування із зазначенням дати наступного випробування. Це положення не поширюється на вогнегасники, які, очевидно, уже тривалий час не функціонують, наприклад, коли стрілка манометра вказує на нуль;

на транспортній одиниці відсутнє додаткове обладнання, передбачене для небезпечного вантажу, що перевозиться, положеннями пункту 11 розділу І цих Правил або розділу 8.1.5 додатка В до ДОПНВ;

3) порушення категорії небезпеки III:

3.1) порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність у транспортному документі необхідних відомостей, крім відомостей, передбачених для порушень категорії I;

відсутність свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, однак за Єдиним державним реєстром МВС установлено, що водій має дійсне свідоцтво ДОПНВ;

3.2) порушення, що стосуються маркування:

невідповідність розмірів табличок оранжевого кольору, інформаційних табло, маркувальних знаків, цифр та (або) символів небезпеки установленим вимогам;

наявність на транспортному засобі, у якому не перевозяться небезпечні вантажі, прикріплених табличок оранжевого кольору та /або інформаційних табло;

15. При проведенні контролю транспортного засобу з небезпечним вантажем працівники Національної поліції України керуються таблицею, яка наведена в додатку 5.

16. У разі виявлення неодноразових порушень категорії небезпеки І, що були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів, адміністрація якого розташована на території іншої держави - учасниці ДОПНВ, Національна поліція України повідомляє про ці порушення компетентні органи держави, на території якої розташована адміністрація цього суб'єкта перевезення небезпечних вантажів, з метою вжиття відповідних заходів до порушника (порушників).

ІV. Перехідні положення та винятки

1. Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видані Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України після 31 грудня 2012 року, дійсні до закінчення їх п’ятирічного строку дії.

2. Вогнегасники, які не відповідають вимогам Європейського стандарту EN 3 «Переносні вогнегасники», частина 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007), але відповідають вимогам національних стандартів України, міжнародних стандартів або технічних умов, можуть використовуватися на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі, за умови, що вони відповідають вимогам розділу 8.1.4 додатка В до ДОПНВ, за винятком першого абзацу пункту 8.1.4.3.

3. Феєрверочні вироби, на які компетентним органом не видано сертифікат про затвердження класифікації відповідно до вимог спеціального положення 645 глави 3.3 додатка А до ДОПНВ, допускаються до внутрішніх перевезень за умови їх відповідності вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839. Крім цього, незважаючи на вимоги спеціального положення 645 глави 3.3 додатка А до ДОПНВ, при внутрішніх перевезеннях феєрверочних виробів автомобільним транспортом визнаються дійсними сертифікати про затвердження класифікації, видані відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею – додаток 2 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 листопада 1951 року (УМВС).

4. Незважаючи на вимоги спеціального положення 633 глави 3.3, пунктів 5.1.2.1, 5.2.1.5, 5.5.3.4.1 додатка А до ДОПНВ, при виконанні внутрішніх перевезень небезпечних вантажів не вимагається дублювати відповідні написи на пакованнях, транспортних пакетах та малих контейнерах англійською, французькою або німецькою мовою.

5. Незважаючи на вимоги пунктів 5.2.2.1.2 та 5.3.1.7.2 додатка А до ДОПНВ, при виконанні внутрішніх перевезень написи на знаках небезпеки, що відповідають зразкам № 7А, № 7В, № 7С та 7Е, а також напис на інформаційному табло, що відповідає зразку № 7D, дозволяється наносити українською мовою.

6. Незважаючи на положення пункту 5.4.1.4.1 додатка А до ДОПНВ, при виконанні внутрішніх перевезень небезпечних вантажів не вимагається дублювати в транспортному документі записи, передбачені в підрозділах 5.4.1.1 та 5.4.1.2 додатка А до ДОПНВ, англійською, французькою або німецькою мовою.

7.  Незважаючи на положення пункту 5.5.2.4.1 додатка А до ДОПНВ у документах, якими супроводжується внутрішнє перевезення фумігованих вантажних транспортних одиниць, не вимагається дублювати записи англійською, французькою або німецькою мовою.

8. Незважаючи на положення пункту 5.5.3.6.2 додатка А до ДОПНВ, при виконанні внутрішніх перевезень написи на попереджувальному знаку дозволяється виконувати українською мовою. У цьому разі дублювати ці написи англійською, французькою або німецькою мовою не вимагається.

9. Спеціалізовані транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів (транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT та MEMU), уперше зареєстровані в Україні до 31 грудня 2007 р., що не відповідають вимогам ДОПНВ, але відповідають вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, інструкцій заводів-виробників, техніки безпеки і протипожежним нормам, задовольняють умови безпечного перевезення небезпечних вантажів, допускаються до внутрішніх перевезень небезпечних вантажів до закінчення терміну їх експлуатації.

10. Цистерни для перевезення небезпечних вантажів класів 1, 3-9, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), які не відповідають вимогам ДОПНВ, але успішно пройшли чергову перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550, мають корозієстійку табличку згідно з додатком 7 або 8 до цього наказу та на які видано свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, допускаються до внутрішнього перевезення небезпечних вантажів до закінчення терміну їх експлуатації за умови, що їм привласнено відповідний код цистерни.

11. Переносні цистерни, контейнери-цистерни, знімні-цистерни та знімні кузови-цистерни, які не відповідають вимогам ДОПНВ або інших міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів (Правила перевезення небезпечних вантажів – додаток 2 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 листопада 1951 року (УМВС); Регламент про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (РІД) – додаток C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 03 червня 1999 року (КОТІФ); Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів від 27 вересня 1965 року (МКМПНВ), Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами                               від 26 травня 2000 року (ВОПНВ)), допускаються до внутрішнього перевезення небезпечних вантажів на умовах, визначених Міністерством інфраструктури України.

12. Ємності (балони, зв'язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності), цистерни, у тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни, переносні цистерни, багатоелементні газові контейнери, цистерни, що є елементами транспортних засобів-батарей, автомобільні цистерни, що  знаходяться в експлуатації на території України, використовуються для транспортування газів класу 2 і не відповідають вимогам ДОПНВ, але відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», можуть використовуватися для внутрішнього перевезення небезпечних вантажів класу 2 до закінчення             терміну їх експлуатації.

Директор Департаменту

формування політики щодо

підконтрольних Міністрові органів

влади та моніторингу МВС                                                                 В. Є. Боднар